## Slide 1: openEuler操作系统介绍

## Slide 2
本章旨在对openEuler操作系统做简要介绍。

## Slide 3
本课程主要介绍：
  openEuler出现的背景
  openEuler社区版本介绍
  openEuler平台框架
  Kunpeng处理器体系结构
  ARM架构的弱内存序问题
  openEuler相对通用Linux操作系统的增强

## Slide 4
openEuler出现的背景
openEuler社区版本介绍
openEuler平台框架
Kunpeng处理器体系结构
ARM架构的弱内存序
openEuler相对通用Linux操作系统的增强

## Slide 5: openEuler出现的背景
EulerOS是一款基于Linux内核的服务器操作系统，支持x86和ARM等多种处理器架构，适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景；
在近10年的发展中，EulerOS成功支持了华为各种产品解决方案，以安全、稳定、高效被业界认可；
随着云计算的兴起和鲲鹏芯片的发展，EulerOS成为与鲲鹏芯片配套最合适的软件基础设施；
为推动鲲鹏生态的发展，繁荣国内和全球的计算产业，2019年底EulerOS被正式推送开源社区，命名为openEuler 。

## Slide 6: openEuler发展历程一览
2010
2013
2016
2018
2019
高性能计算项目立项。
2013-2016：EulerOS 1.x 开始在华为企业存储、无线控制器、Cloud Edge等产品上应用
落地存储全系列产品、无线控制器、Cloud Edge管理面
国内金融联合创新项目
2016-2019：EulerOS 2.x 开始在华为消费者云、公有云/私有云、NFV、分布式存储、服务器、云核心网解决方案中应用。
上线德电、法电、西班牙电信、华为云等；
ARM64版本落地华为云数据中心。
昆仑32路高端服务器，竞争力业界领先；
业界首款ARM芯片的企业级存储，成本下降25% 。
openEuler社区运营；
EulerOS开源。

## Slide 7
openEuler出现的背景
openEuler社区版本介绍
openEuler平台框架
Kunpeng处理器体系结构
ARM架构的弱内存序
openEuler相对通用Linux操作系统的增强

## Slide 8: openEuler是什么？
openEuler 是一个开源、免费的Linux发行平台；
支持x86、ARM、RISC-V等多种处理器架构；
所有开发者、企业、商业组织都可以使用openEuler社区版本，也可以基于社区版本发布自己二次开发的操作系统版本。
https://openeuler.org/
https://gitee.com/openeuler/
|

## Slide 9: openEuler和主流OS系的关系
openEuler与SuSE、Debian、RedHat的上游社区都是kernel社区www.kernel.org
openEuler社区发行LTS免费版本，使能OSV发展商业发行版，如麒麟软件、普华、中科软、万里开源等
Linux Kernel
红帽
Debian
SuSE
openEuler
fedora
ubuntu
SLES
openEuler
RHEL
OpenSuSE
CentOS
麒麟V10
iSoft V5.1
EulixOS 1.0
免费版
社区版
商用版
免费版
商用版
商用版
社区免费版

## Slide 10: openEuler社区版本生命周期介绍

## Slide 11: openEuler发行版介绍
统信服务器操作系统
V20欧拉版
银河麒麟高级
服务器操作系统V10
傲徕服务器
操作系统1.0
普华服务器
操作系统V5.1（鲲鹏版）
拓林思企业级
服务器操作系统
麒麟信安操作系统
（欧拉版）V3

## Slide 12: 参与openEuler社区

## Slide 13
openEuler出现的背景
openEuler社区版本介绍
openEuler平台框架
Kunpeng处理器体系结构
ARM架构的弱内存序
openEuler相对通用Linux操作系统的增强

## Slide 14: openEuler平台框架
芯片
CPU：x86 ARM RISC-V
GPU
NPU
芯片、外设驱动
文件系统
安全框架
架构
驱动框架
进程管理
内存管理
虚拟化系统
容器
实施
KAE
内核
虚
拟
化
Qemu
StratoVirt
libvirt
容
器
iSula
Docker
虚拟化及容器
运
行
时
毕昇JDK
Python
加速库
图形库
运行时及加速库
DB
Web
资源编排
消息中间件
机密计算框架
桌面
系统
应用中间件
应用程序
工具链
Compass-CI
测试平台
A-Tune
自动调优工具
编译器
迁移工具
IDE
释放算力：
Kernel：分预调 +15%
StratoVirt轻量级虚拟机：开销 -80%，启动速度 +10倍
iSula 2.0云原生容器：空载资源消耗 -68%
毕昇JDK：SpecJbb +20%
安全可信：
IMA 完整性度量架构：防止恶意篡改
secGear 机密计算框架：多平台安全应用开发效率倍级提升
繁荣生态：
Compass-CI 开源软件自动化测试平台：1000+开源软件自动化测试
A-Tune 只能调优：10 大类场景，20+款应用
UKUI 桌面：轻量级Linux桌面环境

## Slide 15
openEuler出现的背景
openEuler社区版本介绍
openEuler平台框架
Kunpeng处理器体系结构
ARM架构的弱内存序
openEuler相对通用Linux操作系统的增强

## Slide 16: 鲲鹏处理器简介
鲲鹏处理器是基于ARMv8-64指令集开发的通用处理器；
物理架构上包含SoC、Chip、DIE、cluster、core等概念。

## Slide 17: 处理器概念
SoC – System on chip，例如Kunpeng 920除了CPU外，还集成了RoCE 网卡、SAS 控制器和南桥；
Chip – SoC实体；
DIE - 芯片的最小物理单元。Kunpeng 920封装了3个DIE，两个用来做计算，第三个用来做IO；
Cluster – 若干个核(core)的集合。Kunpeng 920把4个core集合成为一个cluster，而一个DIE上有8个cluster；
Core - 真正的计算单元，我们在操作系统侧看到的“核”。

## Slide 18: 鲲鹏920芯片架构全景图
CPU
计算DIE（1）
计算DIE（2）
IO DIE
Clusters（8个）
内部总线
4C
Clusters（8个）
4C
如图所示：
1片SoC上包含3个DIE，2个计算DIE，1个IO DIE
1个计算DIE中8个Cluster
1个Cluster中4个Core
因此一个鲲鹏920芯片中包含4*8*2=64个核
计算DIE上的每一个core具有自己的L1和L2级cache，所有的core共享L3级cache
IO DIE上集成有网络模块、PCIe模块
这些DIE在芯片内部通过高速内部总线进行连接

## Slide 19: 鲲鹏920的系统架构图
SoC
CPU DIE
CPU DIE
IO DIE
DDRC
DDRC
AMBA总线
AMBA Fablic
虚拟化
中断子系统
跨片互联
鲲鹏处理器包含计算、存储、设备IO、中断以及虚拟化等子系统
鲲鹏920含有两个CPU DIE、一个IO DIE、以及共8组DDR4 channel，它们通过AMBA（Advanced Microcontroller Bus Architecture）总线互联

## Slide 20: 鲲鹏920的计算子系统
取指器
译码器
+
指令分发
整型计算单元
浮点计算单元
Load/store单元
CRC计算单元
系统总线
鲲鹏处理器的指令执行也分为取指、译码、执行等几个步骤
鲲鹏920还支持超标量、指令乱序执行（out-of-order）等特性
鲲鹏处理器中还有一部分专门的加速器

## Slide 21: 鲲鹏处理器的存储子系统
L1D
L2 cache
CPU core
L1I
L1D
L2 cache
CPU core
L1I
L1D
L2 cache
CPU core
L1I
L1D
L2 cache
CPU core
L1I
CCL
L3 D-Cache tag
CCL
DDRC
总线
DDRC
L3 D-Cache
CCL
CCL
DDRC
DDRC
鲲鹏920具有L1、L2、L3共三级cache
L1的指令cache（L1D）和数据cache（L1I）大小都是64KB
L2 cache不区分指令或数据，大小为512KB
L1和L2两级cache由各个CPU core独享
L3 cache分为tag和data两部分
每个CPU DIE有4组DDR channel，总共支持最大2TB DDR内存空间

## Slide 22: 鲲鹏920的中断子系统
消息
CPU核
GIC cpu interface
CPU核
GIC cpu interface
GIC distributor
ITS
PCIE MSI中断
MBIGEN
外设线中断
外设线中断
在兼容ARM GIC （Generic Interrupt Controller）规范的基础上，实现了线中断、消息中断支持
鲲鹏处理器引入中断收集再分发技术
鲲鹏920上还实现了华为公司的MBIGEN（message based interrupt generator）技术

## Slide 23: 鲲鹏处理器的虚拟化技术
鲲鹏处理器支持CPU Core虚拟化、内存虚拟化、中断虚拟化以及SMMU等多项虚拟化技术。
多个虚拟机可以运行在一个中间层（Hypervisor）之上，共用一套硬件资源。
每个VM按照原有的方式运行并只看到属于自己的资源，互相不能访问对方的资源。

## Slide 24
openEuler出现的背景和意义
openEuler社区版本介绍
openEuler平台框架
Kunpeng处理器体系结构
ARM架构的弱内存序
openEuler相对通用Linux操作系统的增强

## Slide 25: 指令的乱序执行
为了提高性能，现代CPU利用流水线技术可以在一个时钟周期内执行多条指令，并且不一定按照软件中规定的顺序执行，这种情况称为乱序执行（out-of-order execution）；
现代CPU有多个核心，这些指令可能会在多个核上并行执行，当指令的执行顺序被打乱后，最终的执行结果可能会出现错误。

## Slide 26: SMP结构下的指令乱序执行
考虑如下代码：
CPU0 CPU1
a = 1; while (true) {
b = 2; if (flag)
c = 3; do_something(a, b, c);
flag = true; }
CPU0 CPU1
a = 1; while (true) {
b = 2; if (flag)
flag = true; do_something(a, b, c);
c = 3; }
乱序执行
如果CPU0顺序执行，a、b、c初始化完毕后CPU1 再do something，符合预期。
当CPU0乱序执行，c还未初始化CPU1就do something，出错。

## Slide 27: 内存屏障
CPU制造商提供内存屏障指令集（Memory Barrier 或 Memory Fence）应对CPU乱序执行带来的问题。
内存屏障指令的作用在于：禁止内存屏障指令前后指令的乱序执行
b = 2
c = 3
flag = 1
允许乱序执行
禁止乱序执行（内存屏障）
程序执行顺序
a = 1
内存屏障
CPU0 CPU1
a = 1; while (true) {
b = 2; if (flag) {
c = 3; do_something(a, b, c);
memory_barrier(); }
flag = true; }

## Slide 28: 鲲鹏处理器提供的屏障指令
DMB（Data Memory Barrier）：保证该指令之前的内存访问结束，指令之后的内存访问必须在此之后执行，其他非内存访问指令依然可以乱序执行。
DSB（Data Synchronization Barrier）：比DMB严格，保证DSB之前的所有指令执行完成，但是性能牺牲会比DMB更大。
ISB（Instruction Synchronization Barrier）：保证之前的命令执行完成，ISB之后的命令需要重新从cache或memory取指。常用于发生异常，异常返回，更改系统配置寄存器的场景下。

## Slide 29: openEuler对内存屏障指令的封装
openEuler内核对这些指令进行了如下封装：
/arch/arm64/include/asm/barrier.h
#define dmb(opt) asm volatile("dmb" #opt : : : "memory")
#define dsb(opt) asm volatile("dsb" #opt : : : "memory")
#define mb() dsb(sy) //任意
#define rmb() dsb(ld) //读-读 读-写
#define wmb() dsb(st) //写-写
#define dma_rmb() dmb(oshld) //读-读 读-写
#define dma_wmb() dmb(oshst) //任意

## Slide 30: 内存顺序模型
不同的CPU架构有不同的内存顺序模型：
  绝对顺序模型：禁止所有优化导致的乱序执行，所有内存操作串行排队。
  强内存顺序模型：以x86为代表，只允许store-load（即先执行store指令，再执行load指令）乱序执行。
  弱内存顺序模型：以ARM为代表，允许所有情况下的指令乱序执行。

## Slide 31: 内存顺序模型的一个例子
对应四种打印结果：
初始状态：a = 0, b = 0;
CPU0 CPU1
a = 1; b = 1;
print b; print a;
对于下面的代码：
CPU0 | CPU1 | 说明 | 绝对顺序模型 | 强、弱内存模型
0 | 0 | 两个CPU都先执行打印，后执行赋值（乱序执行） | 不可能 | 可能
0 | 1 | CPU0先执行完毕，然后CPU1执行 | 可能 | 可能
1 | 0 | CPU1先执行完毕，然后CPU0执行 | 可能 | 可能
1 | 1 | 两个CPU同时执行第一条命令，然后同时执行第二条命令 | 可能 | 可能
在绝对顺序模型下，不会出现打印0，0的情况，因为此模型下指令执行顺序不会被打乱。
强、弱内存模型都不会保证store-load顺序，所以上面四种情况都可能会出现。

## Slide 32: 程序移植问题
由于x86和ARM架构的内存顺序模型不同（x86更为严格），所以不同架构间移植代码的时候需要特别注意访存的问题：
  x86硬件会保证load-load、store-store、load-store类指令的执行顺序，因此不需要软件在这些指令后添加内存屏障指令。
  但是，这样的代码在ARM这种弱内存模型下运行就会出问题，在没有加入内存屏障指令时，这3种指令会乱序执行。
  所以从x86向ARM移植代码的时候需要注意添加内存屏障解决问题。

## Slide 33: openEuler内存屏障实例 – kfifo队列 (1)
这里介绍一个openEuler OS中使用内存屏障的实例：kfifo队列。其数据结构如下：
struct __kfifo {
unsigned int in; //写指针
unsigned int out; //读指针
unsigned int mask; //用于记录队列容量
unsigned int esize; //元素大小
unsigned int *data; //队列起始位置
}

## Slide 34: openEuler内存屏障实例 – kfifo队列 (2)
入队操作：
(1) 先填写数据
(2) 再更新in指针
乱序执行
out
5
2
2
2
in
写场景：
先更新in指针
另一个CPU再读取5个数据
out
5
2
2
2
in
先更新in指针导致读到错误数据：

## Slide 35: openEuler内存屏障实例 – kfifo队列 (3)
01. static void kfifo_copy_in(struct __kfifo *fifo, const void *src,
02. unsigned int len, unsinged int off)
03. {
04. unsigned int size = fifo->mask + 1;
05. unsigned int esize = fifo->esize;
06. off &= fifo->mask;
07. if (esize != 1) {
08. off *= esize;
09. size *= esize;
10. len *= size;
11. }
12. l = min(len, size - off);
13. memcpy(fifo->data + off, src, l); //向队列写入数据
14. memcpy(fifo->data, src + l, len - l);
15. smp_wmb(); //插入写内存屏障 防止数据完全写入前更新in
16. }

## Slide 36: openEuler内存屏障实例 – kfifo队列 (4)
说明：填写数据和更新in指针都是写操作，在弱内存模型中，存在乱序执行的可能，需要插入内存屏障指令来避免可能的错误。同样，读场景也会有类似的问题。
17. //入队
18. unsigned int __kfifo_in(struct __kfifo *fifo,
19. const void *buf, unsigned int len)
20. {
21. unsigned int l;
22. l = kfifo_unused(fifo); //计算出剩余空间
23. if (len > l)
24. len = l;
25. kfifo_copy_in(fifo, buf, len, fifo->in);
26. fifo->in += len; //更新入队位置
27. return len;
28. }

## Slide 37
openEuler出现的背景
openEuler社区版本介绍
openEuler平台框架
Kunpeng处理器体系结构
ARM架构的弱内存序
openEuler相对通用Linux操作系统的增强

## Slide 38: openEuler的增强
为充分发挥鲲鹏处理器的优势，openEuler对通用Linux操作系统作了增强。
目前，openEuler所做的增强包含了如下几个方面：
多核调度技术：Numa aware解决方案
软硬件协同：提供KAE（Kunpeng Accelerator Engine）引擎插件
轻量级虚拟化：提供iSulad轻量级容器全场景解决方案
智能优化引擎：A-Tune
User Space
应用程序
内核
CPU
Kunpeng
IPC
虚拟化& 容器
Kernel
Hardware
网络
内存管理
KVM
cgroup
文件系统
进程管理
设备管理
name space
KAE
x86
A-Tune
虚拟化
iSulad
Docker
①
②
③
④

## Slide 39
下列有关openEuler说法错误的是？（ ）
  有近10年的技术积累，已广泛用于华为内部产品
  基于Linux 4.19内核
  仅支持Kunpeng处理器
  是一款通用服务器操作系统
下列有关openEuler说法正确的是？（ ）
  提供一种Numa aware解决方案，提升了多核调度性能
  提供鲲鹏加速引擎插件，使能鲲鹏硬件加速能力
  提供iSulad轻量级容器全场景解决方案
  提供了A-Tune智能优化引擎
Notes: 参考答案：
  C
  ABCD

## Slide 40
本章介绍了openEuler操作系统出现的背景、社区版本和平台框架，并结合鲲鹏处理器硬件基础，介绍了ARM架构的弱内存序问题。本章还介绍了openEuler对通用Linux操作系统的增强。
通过本章的学习，应了解并掌握：
  openEuler出现的背景、社区版本和平台框架；
  Kunpeng处理器体系结构。学有余力者还可了解ARM架构的弱内存序；
  openEuler对通用Linux操作系统的增强。

## Slide 41
《openEuler操作系统》·清华大学出版社
《 openEuler内核编程技术》·中国科学院软件研究所
《 openEuler应用编程技术》·中国科学院软件研究所